Premena kvapaliny na plyn -  Kondenzácia

Kondenzácia alebo skvapalňovanie:

- je premena plynu na kvapalinu

- prirodzene prebieha v prírode – dážď, rosa, hmla,

Princíp kondenzácie:

- Pri vysokej teplote sa molekuly pohybujú rýchlo narazia do seba a aj sa odrazia.

- Pri nízkej teplote je pohyb molekúl pomalý, keď dosiahne teplota rosný bod už sa od  seba neodrazia, ale sa spoja do kvapky

Rosný bod:

- je  teplota, pri ktorej sa začnú tvoriť z vodnej pary kvapky vody.

- Závisí od:

  - množstva vodných pár vo vzduchu

  - teploty vzduchu

Podmienky kondenzácie:

- dostatočné množstvo vodných pár v ovzduší

- prudké ochladenie vodných pár

Zastavenie kondenzácie:

- prestane prebiehať, keď nastane rovnovážny stav = počet molekúl, ktoré unikajú z vody je rovnaký ako počet molekúl vodnej pary, ktoré sa do vody vrátia

- vzduch je nasýtený parami

Využitie kondenzácie:

- destilácia (napr. benzínu, vody, výroba liehu…)

Kondenzáciu pozorujeme napríklad aj pri varení polievky: nad vodou v hrnci je veľké množstvo vodných pár.
Pokrievka je chladnejšia a časť pary (plyn) v hrnci sa na nej premieňa na kvapky vody (kvapalina).
Kondenzácia sa zastaví až vtedy, keď teplota vody v hrnci a teplota pokrievky budú rovnaké.
V tomto rovnovážnom stave je vzduch v uzavretom hrnci parami nasýtený.